## Slide 1: Vanjske memorije

## Slide 2
Gdje su snimljeni vaši podatci- slike, prezentacije, word dokumenti, aplikacije koje ste instalirali?
Brišu li se kada se računalo ugasi?
Zaključujemo da se pamćenje podataka mora ostvariti bez struje korištenjem nekih drugih zakona fizike (magnet, svjetlost)
Gdje mogu snimiti datoteku ako ju moram donijeti u školu?
Podaci se pamte digitalno u obliku 0 i 1

## Slide 3: Vrste vanjskih memorija
Mogu biti:
magnetske (koristi se magnetska tehnologija zapisa za jedinice i nule)
optičke (koristi se laserska tehnologija za zapis jedinica i nula )
poluvodičke

## Slide 4: 1. Magnetske memorije
tvrdi disk -hard disk, disketa, magnetska kartica
Sitne površine na ploči magnetiziraju se jednim smjerom magnetskih silnica za pamćenje 0 , a drugim smjerom magnetskih silnica za pamćenje 1
podaci se mogu višekratno pisati i brisati

## Slide 5: Tvrdi disk iznutra

## Slide 6: Tvrdi disk
smješteni svi podaci i programi koje trebamo na računalu
sastoji se od nekoliko metalnih ploča, zatvorenih u metalnom kućištu
Podaci se zapisuju u nizu koncentričnih krugova-staza
staze su podijeljene na sektore (osnovna jedinica čitanja i pisanja na disku)
Formatiranje diska: proces kreiranja staza po površini ( brišu se svi postojeći podaci)
Veličina: 512 Gb, 1 TB,2 TB
Danas imamo prijenosne diskove

## Slide 7
ostali predstavnici:
  magnetske kartice
  magnetske trake
  Diskete (1.44. MB)

## Slide 8: 2. Optičke memorije
CD, DVD, BD(Blueray disc)
Za zapis i čitanje koristi se laserska zraka i svojstvo refleksije svjetlosti
Podaci se zapisuju pomoću laserske zrake koja načini (“sprži” ) utor na površini za pamćenje 0 ili ostavi netaknutu površinu za pamćenje 1
Podaci se čitaju tako da se laserska zraka obasjava površinu pločice a odbijena zraka iz udubine tretira se kao „0”, a od ravnine kao „1”

## Slide 9: Veličina (količina podataka)
CD….650-700 MB
DVD……..4,7 GB, 8,5 GB, 17 GB
BD…….50 GB
Naprednija sredstva koriste uži snop laserske zrake tako da na istu površinu stane više podataka

## Slide 10
DVD ima veću gustoću zapisa od CD-ROM diskova
CD ROM
DVD

## Slide 11
Izvedbe:
CD-ROM, DVD-ROM- tvornički tiskani koje možemo samo čitati
CD-R, DVD-R- mediji na kojima sami snimamo podatke (R – recordable).……nema brisanja
CD-RW, DVD-RW- možemo zapisivati i brisati više puta

## Slide 12: 3. Poluvodičke memorije (flash)
male dimenzije, veliki kapacitet, niska cijena, pouzdano snimanje podataka
memorijska kartica
  u digitalnim fotoaparatima i mobitelima
memorijski ključić
Tvrdi diskovi sa poluvodičkom tehnologijom SSD ( Solid State Disk)

## Slide 13: Zadatak:
Načiniti digitalni plakat na kojemu ćeš prikazati pojmove i slike vezane uz vanjske memorije
piktochart.com (registrirati se sa svojim školskim podacima)
Grupirati informacije na magnetske, optičke i poluvodičke memorije
Prikazati barem jednu sliku po vrsti memorije
Navesti veličine memorija
Navesti za svaku vrstu barem jednu memoriju
Plakat preuzeti i postaviti u svoju školsku mapu na OneDriveu