## Slide 1: Osnovni logički sklopovi
A.2.4 konstruira smisleni logički sklop

## Slide 2: Osnovni logički sklopovi
elektronički elementi koji rade s električnim impulsima, a oponašaju djelovanje logičkih operacija
obavljaju razne zadatke sa podacima.
Na ulazima su električni impulsi nižeg ili višeg napona (0 i 5 V) koji prezentiraju binarne 0 i 1.

## Slide 3: Sklop NE
oponaša djelovanje negacije što znači da invertira ulazni signal
tablica istinitosti:
simbol:
jednadžba:

## Slide 4: Sklop ILI
oponaša djelovanje logičke operacije disjunkcije
ima dva ulaza i jedan izlaz
na izlazu će biti stanje 1 ako je barem na jednom ulazu stanje 1
tablica istinitosti:
simbol:
jednadžba:

## Slide 5: Sklop I
oponaša djelovanje operacije konjunkcije
ima dva ulaza i jedan izlaz
na izlazu je stanje 1 samo onda kada je na oba ulaza stanje 1
tablica istinitosti:
simbol:
jednadžba:

## Slide 6: Složeni logički sklop
Nastaje povezivanjem osnovnih logičkih sklopova
načini prikazivanja:
  tablicom
  jednadžbom
  Shemom (crtežom sklopa)

## Slide 7: Pisanje jednadžbe logičkog sklopa
Napiši jednadžbu sklopa
Y=

## Slide 9
1. Koja je jednadžba sklopa

## Slide 10
2. Što je na izlazu sklopa ako je na ulazu:
a) A=1 B=1 C=1 b) A=1 B=0 C=0

## Slide 11: Zadatak
Napravi tablicu stanja za sklop na slici
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 12
3. Kada slijedeći sklop na izlazu daje istinu? (treba naći formulu i tablicu istinitosti).
Rješenje:
Y=AB+ B
A | B | B | AB | AB+B | Y
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
DAJE ISTINU KADA JE NA ULAZU SKLOPA A=0 I B=1