## Slide 1: Pretvaranje tablice istinitosti u logički izraz

## Slide 2: Problem:
Na jednom našem otoku postoje tri srednje škole koje planiraju nabaviti spremnike za elektronički otpad. Spremnici su opremljeni senzorima koji internetom šalju zahtjev za njihov odvoz. Zahtjev se šalje kada je pojedini spremnik napunjen 75 %. Za tvrtku koja brine o zbrinjavanju elektroničkog otpada treba napraviti logički sklop koji će na osnovi dojava s otoka uključiti svjetlosni alarm tako da odgovorna osoba na otok pošalje kamion za prevoženje prikupljenog otpada.
Svjetlosni će se alarm upaliti ako dobije poruku da su barem dva spremnika popunjena 75 %.
Kako izgleda potrebni sklop?

## Slide 3: Pretvaranje tablice istinitosti u logičku formulu
A | B | C | ZAD 1 Y | ZAD 2 Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
+
+
1.način – „ po jedinicama”-(disjunktivna normalna forma)
redak sa Y=1:
pišemo slovo (ako je ispod jedinica),
slovo potez (ako je ispod 0);
spajamo sa operacijom ∙ ,
a više redaka spajamo sa +
2. način- „ po nulama”-(konjunktivna normalna forma)
Redak sa Y=0:
pišemo slovo (ispod kojeg je 0),
slovo potez (ispod kojeg je 1);
spajamo sa operacijom +,
a više redaka spajamo sa ∙
ZADATAK 1:
ZADATAK 2:

## Slide 4
2 načina ili gledaš u rezultirajućem stupcu 0 ili 1
izaberi onaj način čega imaš manje
1.način – „ po jedinicama”-(disjunktivna normalna forma)
redak sa Y=1: pišemo slovo (ako je ispod jedinica), slovo potez (ako je ispod 0); spajamo sa operacijom ∙ , a više redaka spajamo sa +
2. način- „ po nulama”-(konjunktivna normalna forma)
Redak sa Y=0 pišemo slovo (ispod kojeg je 0), slovo potez (ispod kojeg je 1); spajamo sa operacijom +, a više redaka spajamo sa ∙

## Slide 7
1
1
0
0
1
0
0
0
1.način – „ po jedinicama”-(disjunktivna normalna forma)
redak sa Y=1: pišemo slovo (ako je ispod jedinica), slovo potez (ako je ispod 0); spajamo sa operacijom ∙ , a više redaka spajamo sa +

## Slide 8
P | S | R
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Mesoreznica ima gumb za paljenje i sigurnosni gumb. Mesoreznica se ne može upaliti sve dok se istovremeno ne stisnu sigurnosni gumb i gumb za paljenje. U tablici istinitosti su prikazani svi mogući ishodi korištenja mesoreznice. Napiši logičku jednadžbu problema.
P=gumb paljenja; S=sigurnosni gumb; R=rad mesoreznice
(0=nije pritisnut/ne radi, 1=pritisnut/radi)
R= P i S= P · S

## Slide 9
P | D | Os
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Vrtna svjetiljka ima prekidač i senzor. Bez obzira na uključeni ili isključeni prekidač, svjetiljka će svijetliti ukoliko je vani mračno. Dakle, prekidačem osoba može uključiti svjetiljku danju ili noću dok se ona automatski sama pali čim se smrači.
Opiši logički problem tablicom istinitosti te napiši logičku jednadžbu za slučaj kada svjetiljka svijetli
P=prekidač; D=doba dana; Os=osvjetljenje (0=isključen/noć/ne svijetli; 1=uključen/dan/svijetli)
Os= ne P i ne D ili P i ne D ili P i D

## Slide 10
K | P | D | Pr
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
Kako bi spriječili provalu u kuću, njeni stanari zaključavaju ulazna vrata a uz to kao kućnog ljubimca imaju psa. Pas reagira na svaki neuobičajeni zvuk i glasnim lavežom doziva vlasnike u prisustvu nepoznate osobe. Provalnik neće uspjeti u provali ako se pas nalazi u kući. Ako pas nije u kući, provalnik će uspjeti ako je kuća otključana ili ako je kuća zaključana a noć je. Napiši logičku jednadžbu za zadani problem
K=ključ; P=pas; D=doba dana (0=otključano/nema psa/noć/nema provale; 1=zaključano/pas/dan/provala)

## Slide 11
Za uspješno organiziranje roštiljade potrebna je volja sudionika, meso i lijepo vrijeme. U slučaju kiše, roštiljada će biti održana ako je osigurana nadstrešnica.
V=volja; M=meso; S=sunce; N=nadstrešnica; R=roštilj (0=nema, 1=ima). Napiši logičku jednadžbu za zadani problem
V | M | S | N | R
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
R= V i M i ne S i N ili V i M i S i ne N ili V i M i S i N