## Slide 1: Radiologija u dentalnoj medicini
Ivana Žugec, dr.med.dent.

## Slide 2
14.01.1896.g. Otto Walkoff prvi je primijenio X-zrake u dentalnoj dijagnostici
14 dana nakon prve publikacije X-zraka
Ekspozicija je trajala 25 minuta

## Slide 3: Građa rentgenske cijevi i nastanak X-zraka
Vakuumska staklena cijev s elektrode, ANODA (pozitivno nabijena) i KATODA (negativno nabijena)
Cijev je uronjena u sredstvo za hlađenje- ullje ili voda
Elektroni se stvaraju na KATODI toplinskom emisijom
Brzina elektrona određena je razlikom potencijala između anode i katode

## Slide 4
DENTALNA RADIOLOGIJA- služi za otkrivanje endodontalne bolesti, periodontalne bolesti, dentalne anomalije, bolesti čeljusti, TMZ, paranazalni sinusi, trauma, tumori, implantologija
Služi za postavljanje dijagnoze, planiranje terapijskog postupka i kontrolu terapije

## Slide 5
KATODU grijemo niskonaponskom izmjeničnom električnom strujom omogućuje se stvaranje roja elektrona
Stvoreni se roj elektrona na katodi velikom brzinom usmjeri na ANODU (zbog razlike potencijala i suprotnog naboja)
Nastaju X-zrake i velika količina topline
99,9% energije pretvori se u toplinu, a ostatak u elektro-magnetsko zračenje

## Slide 6: RENTGENSKI UREĐAJ
Dijelovi : 1.) TRANSFORMATOR- uređaj za regulaciju napona električne struje
Sastoji se od primarne i sekundarne zavojnice
2.) ISPRAVLJAČI- uređaji koji mijenjaju izmjeničnu struju visokog napona u istosmjernu
3.) KOMANDNI STOL- nalazi se prekidač gradske mreže i uređaji za kontrolu količine, vremena ekspozicije i napona el. Struje

## Slide 7
4.) ZRAČNIK- građen od rentgenske cijevi, olovnog oklopa i uređaja za suženje rentgenskog snopa
5.) STATIV- nosač fluorescentnog zaslona s pojačalom

## Slide 8
6.) STOL ZA SNIMANJE- na njemu leži bolesnik za vrijeme snimanja
Iznad stola nalazi se rentgenska cijev
7.) REŠETKE- uređaji građeni od olovnih lamela
Smanjuju sekundarno zračenje
8.) TUBUSI- uređaji građeni od olova koji se nalaze na samom izlasku ir rentgenske cijevi

## Slide 9: Rentgenske zrake
Oblik elektromagnetskog zračenja vrlo kratkih valnih duljina
Nastaju u rentgenskoj cijevi kada elektroni nastali na katodi velikom brzinom udare u metalnu zapreku na anodi
Dolazi do izbacivanja elektrona iz elektronskih ljusaka atoma
Na mjesto izbačenog elektrona uskače elektron iz više energetske razine pri čemu se stvaraju rentgenske zrake i toplina

## Slide 10
Glavna svojstva X-ZRAKA:
A) PRODORNOST- ovisi o njihovoj valnoj dužini
Što su zrake KRAĆE valne dulžine, njihova je prodornost VEĆA
B) APSORPCIJA U MATERIJI- ovisi o njihovoj valnoj dužini, debljini objekta koji snimamo, atomskoj težini elemenata od kojih se objekt sastoji i o specifičnoj težini objekta
VEĆA je kod veće valne dužine RTG zraka, debljeg objekta i veće specifične težine

## Slide 11
C) PRAVOCRTNO ŠIRENJE- šire se iz cijevi pravocrtno
D) NEVIDLJIVOST- nevidljive su i šire se približno brzinom svjetlosti
E) KUMULATIVNOST- pri svakom izlaganju njihovom djelovanju one se kumuliraju u ljudskom tijelu