## Slide 1: Miš i ostali Pokazni uređaji

## Slide 2: Grafičko korisničko sučelje
S pojavom grafičkog korisničkog sučelja javlja se potreba za novom vrstom ulaznih uređaja - pokaznim uređajima.

## Slide 3: Pokazni uređaji
Zadatak im je omogućiti odabir objekata na zaslonu i slanje naredaba vezanih uz te objekte računalu.

## Slide 4: Miš
Načelo rada miša temelji se na pretvorbi gibanja miša u niz električnih impulsa koje računalo “razumije”.

## Slide 5: Douglas Engelbart
Prototip je 1968. godine osmislio Douglas Engelbert.

## Slide 6: Prvi „neizostavni” miš
Apple Macintosh - prvo popularno računalo s grafičkim korisničkim sučeljem i mišem (1984.).
Pojavom Windowsa 3.0, miš postaje ulazni uređaj svakog računala.

## Slide 7: Optički miš
Zamijenio je dotadašnju opto-mehaničku izvedbu miša i znatno je unaprijedio (u njemu nema pokretnih dijelova, osim tipki).

## Slide 8: Načelo rada optičkog miša
Izvor svjetla (u donjem dijelu miša) emitira svjetlost koja se odbija (reflektira) od podloge.

## Slide 9: Načelo rada optičkog miša
Leća usmjerava reflektiranu svjetlost na osjetilo.
Osjetilo pomoću DSP sklopa (engl. digital signal processor) pretvara sliku podloge u električne signale.

## Slide 10: Načelo rada optičkog miša
Može se reći da miš pomoću “kamere” snima, a potom sliku podloge pretvara u električne signale.

## Slide 11: Načelo rada optičkog miša
Pri pomaku miša mijenja se slika podloge, pa osjetilo izračunava koliko se miš pomaknuo (uspoređuju se dvije slike u razmaku manjem od tisućinke sekunde).

## Slide 12: Razlučivost miša
Govori o broju električnih impulsa koje miš može generirati pri pravocrtnom gibanju na putu dugom 1 inch. Izražava se u dpi (engl. dots per inch).
Razlučivost je podatak o najmanjem pomaku koji miš može registrirati.

## Slide 13: Razlučivost miša
Što je razlučivost miša veća to su mogući točniji pomaci kazala na zaslonu.
Pri razlučivosti od 800 dpi miš šalje 31 impuls na putu od 1 mm, to jest najmanji pomak koji takav miš može prepoznati je 0.03 mm.
Notes: http://www.squidoo.com/the-best-gaming-mouse
6400 dpi

## Slide 14: Bežični miš
Podatke s računalom razmjenjuje primopredajnikom.
Za razmjenu podataka s računalom koristi infracrveno svjetlo (IR) ili radiovalove (Bluetooth i WiFi).
Izvor energije bežičnog miša je ugrađena baterija.

## Slide 15: Ploha osjetljiva na dodir
Ploha osjetljiva na dodir (engl. touch pad), pogodna je za prijenosna računala. Sklopovlje “otkriva” mjesto dodira i šalje odgovarajuće signale računalu.

## Slide 16: Osjetilni zaslon
Osjetilni zaslon (engl. touch screen) je uređaj sposoban otkriti položaj na kojem je dotaknut.

## Slide 17: Osjetilni zaslon
Koristi se kod računala, dlanovnika, mobitela, u sustavima za pružanje informacija.

## Slide 18: Igraća palica
Igraća palica (engl. joystick), često koristi tehnologiju povratne sile (engl. force feedback) koja pomicanje palice (trzaje i otpor) povezuje s događajima na zaslonu pa tako pridonosi realističnosti igre.

## Slide 19: Pomična kuglica (engl.Trackball)
Radi poput miša, samo što se pomiče kuglica, a ne uređaj.
Postoje i bežične izvedbe pomične kuglice.