## Slide 1: Logička ili Booleova algebra

## Slide 2: Logička ili Booleova algebra
Naziv dobila prema svom tvorcu, engleskom matematičaru George Booleu (1815. – 1864.).

## Slide 3: Logička izjava
Osnovni element logičke algebre - logička izjava.
Zbog jednostavnosti može se označiti jednim slovom (npr. P)
Za svaku od izjava se može jednoznačno tvrditi da je istinita ili lažna.
P
“Danas je vedar dan”
“Karlovac je u Dalmaciji”
“1+1=3”.

## Slide 4: izjava
Istinita izjava:
  “istina” ili engl. true, a zbog jednostavnosti T ili “1”
Lažna izjava:
  “laž” ili engl. false, a zbog jednostavnosti F ili “0”

## Slide 5: računalo
Građeno od elektroničkih sklopova koji razlikuju samo dva stabilna stanja.
Obradba podataka – moguća samo za podatke predočene električkim veličinama u obliku dva stabilna stanja.
Zaključak  Booleova algebra dobro primjenjiva pri konstrukciji i analizi rada digitalnih računala.

## Slide 6: Logičke operacije
S logičkim se izjavama mogu izvoditi razne logičke operacije.
Logičke se operacije zapisuju pomoću logičkih operatora.
Logička algebra - matematički opisuje odnose između izjava.
Osnovne logičke operacije
I
ILI
NE

## Slide 7: Logička operacija NE (engl. NOT)
Naziva se i negacija.
Zadatak - promjena vrijednosti logičke izjave iz istine u laž i obrnuto.
Predočit ćemo je simbolom: ¯
P | P
Danas je subota. | Danas nije subota.
4 je različito od 4. | 4 nije različito od 4.

## Slide 8: Logička operacija NE (engl. NOT)
Logička operacija se može prikazati i pomoću tablice stanja ili tablice istinitosti.
P | P
0 | 1
1 | 0

## Slide 9: Logički operator I (engl. AND)
Naziva se i konjunkcija.
Zadatak - vratiti istinu samo ako su obje logičke izjave uključene u operaciju istinite.
Predočit ćemo je simbolom .
P | Q | PQ
Danas je subota. | Danas je petak. | laž
4 je jednako 4. | 4 je veće od 0. | istina

## Slide 10: Logički operator I (engl. AND)
Tablica stanja ili tablica istinitosti:
P | Q | PQ
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 11: Logički operator ILI (engl. OR)
Naziva se i disjunkcija.
Zadatak - vratiti istinu ako je bar jedna od logičkih izjava uključenih u operaciju istinita.
Predočit ćemo je simbolom +.
P | Q | P+Q
Karlovac je u Dalmaciji. | Karlovac je u Slavoniji. | laž
4 je jednako 4. | 4 je manje od 0. | istina

## Slide 12: Logički operator ILI (engl. OR)
Tablica stanja ili tablica istinitosti:
P | Q | P+Q
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 13: Složene logičke operacije
Osnovne logičke operacije se mogu kombinirati u složene.
Broj operanada i logičkih operatora može biti proizvoljan.
Bez obzira na složenost logičke operacije konačni rezultat je istina ili laž (T ili F, 0 ili 1).

## Slide 14: logičke operacije - prioriteti
Pri kombinaciji osnovnih logičkih operacija u složene, treba imati na umu prioritete.
Prioriteti od viših ka nižima:
  NE,
  I,
  ILI.
Za promijene prioriteta koriste se zagrade.

## Slide 15: Pojednostavnjenje složenih operacija (minimizacija)
Složene logičke operacije se mogu pojednostavniti.
Smanjuje se složenost, ali rezultat ostaje isti.
Za pojednostavljenje koristi se algebarski postupak.

## Slide 16: pravila algebarskog postupka
Neutralni element
P  0 = 0 P  1 = P P  P = P
P + 0 = P P + 1 = 1 P + P = P

## Slide 17: pravila algebarskog postupka
Komplementarnost | 
P  P = 0 | P + P = 1
Komutativnost | 
P  Q = Q  P | P + Q = Q + P
Asocijativnost | 
(P  Q)  R = P  (Q  R) | (P + Q) + R = P + (Q + R)

## Slide 18: pravila algebarskog postupka
De Morganova pravila | 
P  Q = P + Q | P + Q = P  Q
Involutivnost
( P ) = P

## Slide 19: pravila algebarskog postupka
Distributivnost
P  (Q + R) = P  Q + P  R
P + (Q  R) = (P + Q)  (P + R)

## Slide 20: Složena operacija - tablica stanja
I složena logička operacija se može prikazati pomoću tablice stanja.
Tablica stanja sadrži sva moguća stanja operanada i sve zadane logičke operacije pa time omogućava provjeru ispravnosti pojednostavnjenja.

## Slide 21: Složena operacija - tablica stanja
Za provjeru treba načiniti:
  tablicu stanja za početnu složenu logičku operaciju,
  tablicu stanja za pojednostavnjenje.
Ako su sadržaji stupaca koji prikazuju rezultate logičkih operacija jednaki, pojednostavnjenje je napravljeno ispravno.

## Slide 22: Primjer 1
P + (P  Q)
= P  1
= P
= P  (1 + Q)
= P + P  Q
= P + (P  Q)
= (P  1) + (P  Q)

## Slide 23: Primjer 1
A = P + (P  Q) |  |  | 
P | Q | P  Q | A
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 

## Slide 24: Primjer 1

## Slide 25: Primjer 2
P  (P + Q)
= P  1
= P
= P  (1 + Q)
= P + P  Q
= P  P + P  Q
= P  (P + Q)
= (P  1) + (P  Q)

## Slide 26: Primjer 2
A = P  (P + Q) |  |  | 
P | Q | P + Q | A
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 

## Slide 27: Primjer 2

## Slide 28: Primjer 3
P + (P  Q)
= P + Q
= 1  (P + Q)
= P + (P  Q)
= (P + P) (P +Q)

## Slide 29: Primjer 3
A = P + (P  Q) |  |  |  | 
P | Q | P | P  Q | A
0 | 0 |  |  | 
0 | 1 |  |  | 
1 | 0 |  |  | 
1 | 1 |  |  | 
A = P + Q |  | 
P | Q | A
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 30: Primjer 3

## Slide 31: Primjer 4
P  (P + Q)
= P  Q
= 0 + (P  Q)
= P  (P + Q)
= (P  P) + (P  Q)

## Slide 32: Primjer 4
A = P  (P + Q) |  |  |  | 
P | Q | P | P +Q | A
0 | 0 |  |  | 
0 | 1 |  |  | 
1 | 0 |  |  | 
1 | 1 |  |  | 
A = P  Q |  | 
P | Q | A
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 33: Primjer 4

## Slide 34: Primjer 5
A  B + A  C + C
= A  B + A  C + C
= A  B + C  (A + 1)
= A  B + C  1
= A  B + C

## Slide 35
P = A  B + A  C + C |  |  |  |  | 
A | B | C | A  B | A  C | P
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 36
P = A  B + C |  |  |  | 
A | B | C | A  B | P
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 38: Primjer 6
A • B • C + A • B • C + A • B • C + A • B • C
= A • B • C + A • B • C + A • B • C + A • B • C
= A • B • (C + C) + A • B • (C + C)
= A • B • 1 + A • B • 1
= B • (A + A)
= B

## Slide 39
A • B • C + A • B • C + A • B • C + A • B • C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A | B | C | A | B | C | ABC | ABC | ABC | ABC | P
0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 40
P = B | 
B | P
0 | 
0 | 
1 | 
1 | 
0 | 
0 | 
1 | 
1 | 

## Slide 42: Primjer 7
A  (B + C) + B  (A + C) + C  (A + B)
= A  B + A  C + B  A + B  C + C  A + C  B
= A  (B + B) + B  (C + C) + C  (A + A)
= A + B + C = (A + B) + C
= A  B + C = A  B  C

## Slide 43: Primjer 8
= A + C + C = A + C
A  (B + C) + B  (A + C) + C  (A + B)
= A  B + A  C + B  A + B  C + C  A + C  B
= A  (B + B) + C  (A + A) + C  (B + B)

## Slide 44: Primjer 9
= P  Q
P + Q
= P + Q
= P  Q

## Slide 45: Primjer 9
A = P + Q |  |  |  |  | 
P | Q | P | Q | P + Q | A
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
A = P  Q |  | 
P | Q | A
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 46: Primjer 9

## Slide 47: Primjer 10
A  B + A+ B
= A  (1 + B) + B
= A  B
= A + B + A  B
= A + B
78/13

## Slide 48: Primjer 11
A  B  C + C  B + A  B + A + B
= A  B  C + C  B + A  B + A  B
= A  B  C + C  B + B  (A + A)
= B  (A  C + 1) + C  B
= B + C  B

## Slide 49: Primjer 12
A  C  (A + B) + B  C ( A + B)
= A  B
= A + B
= A  C  A + A  C  B + B  C  A + B  C  B
= A  B  (C + C)

## Slide 50: Primjer 13
A  (B + C)  (A + B  C)
= (A + B + C ) (A  B  C)
= A + (B + C)  (A  B  C )
= A  A  B  C + B  A  B  C + C  A  B  C
= A  B  C

## Slide 51: Primjer 14A
= A  C + B  A + B  C = A + C + B  A + B  C
= A  (1 + B) + C  (1 + B) = A + C = A  C
= A  C + A  (B  C + A)
A  (B + B)  C + B  (A + C) + A  (B  C + A)

## Slide 52: Primjer 14B
= A  C + A  (B  C + A)
= A  C  A  (B  C + A)
=(A + C ) (A + (B  C + A)= (A + C)  (A + B  C  A)
=( A + C)  ( A  (1 + B  C)) = ( A + C)  A
= A  A + C  A = C  A