## Slide 1: Brojevni sustavi
Oktalni i heksadekadski brojevni sustavi

## Slide 2: Ostali brojevni sustavi
Čovjek - naviknut rabiti dekadske brojeve, baratati binarnim brojevima je neprikladno.
Zbog toga se često koriste brojevni sustavi koji omogućavaju skraćeno, čovjeku prihvatljivije zapisivanje binarnih brojeva.

## Slide 3: Ostali brojevni sustavi
Za skraćeno zapisivanje binarnih brojeva najčešće se koriste oktalni i heksadekadski brojevni sustavi.
Ovi su brojevni sustavi podesni jer su njihove osnove višekratnici osnove binarnog sustava (23, 24).

## Slide 4: Oktalni brojevni sustav
Osnova (baza) sustava: 8.
Za zapis se koriste znamenke: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Svaka se oktalna znamenka može prikazati s tri binarne znamenke.

## Slide 5: Pretvorba oktalni - binarni
Pošto se svaka oktalna znamenka može prikazati s tri binarne znamenke, jednostavno je oktalni broj pretvoriti u binarni.
12428 = 10101000102

## Slide 6: Pretvorba oktalni - binarni
50728  BIN
5 0 7 2
101 000 111 010
R:(1010001110102)

## Slide 7: Pretvorba binarni - oktalni
Za pretvorbu binarnog broja u oktalni potrebno je grupirati binarne znamenke u skupine po tri, počevši od odjelnog zareza.
Ako broj znamenaka nije višekratnik broja tri, krajnje se lijeva skupina binarnih znamenaka nadopunjuje potrebnim brojem nula.

## Slide 8: Pretvorba binarni - oktalni
101110011102  OKT
010 111 001 110
2 7 1 6
R:(27168)

## Slide 9: Pretvorba oktalni - dekadski
Oktalni se broj pretvara u dekadski rastavljanjem broja na težinske vrijednosti.

## Slide 10: Pretvorba oktalni - dekadski
2578  DEK
2 1 0
2 5 78
= 2*82+5*81+7*80=2*64+5*8+7*1
=128+40+7=17510
R:(17510)

## Slide 11: Pretvorba dekadski - oktalni
Dekadski se broj pretvara u oktalni uzastopnim cjelobrojnim dijeljenjem broja u dekadskom prikazu s 8, uz bilježenje ostatka svakog pojedinačnog dijeljenja.

## Slide 12: Pretvorba dekadski - oktalni
108510  OKT
1085/8=135 5
135/8=16 7
16/8=2 0
2/8=0 2
R:(20758)

## Slide 13: Heksadekadski brojevni sustav
Osnova (baza) sustava: 16.
Za zapis se koriste znamenke: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
Svaka se heksadekadska znamenka može prikazati s četiri binarne znamenke.

## Slide 14: Pretvorba heksadekadski - binarni
Pošto se svaka heksadekadska znamenka može prikazati s četiri binarne znamenke, jednostavno je heksadekadski broj pretvoriti u binarni.
2A216 = 10101000102

## Slide 15: Pretvorba heksadekadski - binarni
DEDA16  BIN
D E D A
13 14 13 10
1101 1110 1101 1010
R:(11011110110110102)

## Slide 16: Pretvorba binarni - heksadekadski
Za pretvorbu binarnog broja u heksadekadski potrebno je grupirati binarne znamenke u skupine po četiri, počevši od odjelnog zareza.
110100102 = D216
Ako broj znamenaka nije višekratnik broja četiri, krajnje se lijeva skupina binarnih znamenaka nadopunjuje potrebnim brojem nula.

## Slide 17: Pretvorba binarni - heksadekadski
101110011102  HEX
0101 1100 1110
5 12 14
5 C E
R:(5CE16)

## Slide 18: Pretvorba heksadekadski - dekadski
Heksadekadski se broj pretvara u dekadski rastavljanjem broja na težinske vrijednosti.

## Slide 19: Pretvorba heksadekadski - dekadski
B0A16  DEK
2 1 0
11 0 10
11*162+0*161+10*160=11*256+0+10*1
=2816+10=282610
R:(282610)

## Slide 20: Pretvorba dekadski - heksadekadski
Dekadski se broj pretvara u heksadekadski uzastopnim cjelobrojnim dijeljenjem broja u dekadskom prikazu s 16, uz bilježenje ostatka svakog pojedinačnog dijeljenja.

## Slide 21: Pretvorba dekadski - heksadekadski
386810  HEX
3868/16=241 12
241/16=15 1
15/16=0 15
R:(F1C16)

## Slide 22: Pretvorba oktalni ↔ heksadekadski
Ovu pretvorbu nije moguće provesti direktno.
Za pretvorbu oktalnihesadekadski, oktalni broj može se pretvoriti u broj binarnog brojevnog sustava, a potom binarni broj pretvoriti u heksadekadski broj.

## Slide 23: Pretvorba oktalni  heksadekadski

## Slide 24: Pretvorba oktalni  heksadekadski
74128  HEX
7 4 1 2
111 100 001 010
1111 0000 1010
F 0 A
R:(F0A16)

## Slide 25: Pretvorba heksadekadski oktalni

## Slide 26: Pretvorba heksadekadski oktalni
B1D16  OKT
B 1 D
1011 0001 1101
101 100 011 101
5 4 3 5
R:(54358)

## Slide 27: DZ2
Pretvoriti brojeve iz oktalnog brojevnog sustava u dekadski brojevni sustav:
  (260)8
  (640)8
  (6736)8
Pretvoriti brojeve iz dekadskog brojevnog sustava u heksadekadski brojevni sustav:
  (176)10
  (416)10
  (3550)10

## Slide 28: DZ2
Pretvoriti brojeve iz heksadekadskog brojevnog sustava u binarni brojevni sustav:
  (B0)16
  (1A0)16
  (DDE)16
Pretvoriti brojeve iz binarnog brojevnog sustava u oktalni brojevni sustav:
  (10110000)2
  (110100000)2
  (110111011110)2