## Slide 1: Logički sklopovi

## Slide 2: računalo
Građeno od elektroničkih sklopova koji razlikuju samo dva stabilna stanja:
  logička nula jedna razina napona (npr. 0 V),
  logička jedinica druga razina napona (npr. 5 V).

## Slide 3: Logički sklopovi ili vrata
Složeno sklopovlje – građeno od jednostavnih osnovnih elemenata koji se zovu logički sklopovi ili vrata.
Osnovni logički sklopovi oponašaju osnovne operacije Boolove algebre (operacije, operandi, pravila logičkih odnosa).

## Slide 4: O Logičkim sklopovima
Svaki logički sklop ima:
  jedan ili više ulaza i samo jedan izlaz.
Logički sklop određuje:
  logički izraz,
  tablica stanja,
  simbol.

## Slide 5: Ne sklop (engl. NOT)
Logički sklop s jednim ulazom i jednim izlazom, naziva se i invertor (obrće stanje ulaza).
Oponaša logičku operaciju negacije.
A | Y
0 | 1
1 | 0
Y = A

## Slide 6: I sklop (engl. AND)
Sklop s dva ili više ulaza i jednim izlazom.
Oponaša logičku operaciju konjunkcije (I).
A | B | AB
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Y = A  B

## Slide 7: ILI sklop (engl. or)
Sklop s dva ili više ulaza i jednim izlazom.
Oponaša logičku operaciju disjunkcije (ILI).
A | B | A+B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Y = A + B

## Slide 8: Izvedeni sklopovi
Kombinacijom osnovnih logičkih sklopova mogu se izvesti svi ostali.
Često se u skupinu osnovnih logičkih sklopova svrstavaju i izvedeni sklopovi:
  NI
  NILI.

## Slide 9: NI sklop (engl. NAND)
Kombinacija I i NE sklopova:
A | B | AB
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Y = A  B

## Slide 10: NILI sklop (engl. Nor)
Kombinacija ILI i NE sklopova:
A | B | A+B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Y = A + B

## Slide 11: Složeni logički sklopovi
Složeni logički sklopovi sadrže stotine, tisuće, a u suvremenim računalima i milijune osnovnih logičkih sklopova.
Bez obzira na složenost logičkog sklopa, uvijek ga je moguće nacrtati, moguće je napisati pripadajući logički izraz i sastaviti tablicu stanja.

## Slide 12: Primjer 1
Napisati tablicu stanja i logički izraz za logički sklop:

## Slide 13: Primjer 1 (međustanja)
Prvo - označiti međustanja koja predstavljaju rezultat rada osnovnih sklopova (krenuti od ulaznih vrijednosti, s lijeva na desno).

## Slide 14: Primjer 1 (tablica stanja)
U tablici stanja treba predvidjeti:
  stupce koji predstavljaju ulazne operande,
  stupce koji predstavljaju vrijednosti prethodno uvedenih međustanja,
  stupac krajnjeg rezultata.
A | B | C | Y1=A+B | Y2=Y1 | Y=Y2+C

## Slide 15: Primjer 1 (tablica stanja)
A | B | C | Y1=A+B | Y2=Y1 | Y=Y2+C
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 16: Primjer 1 (tablica stanja)
A | B | C | Y1=A+B | Y2=Y1 | Y=Y2+C
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 17: Primjer 1
Postupak treba ponavljati sve dok članovi logičkog izraza ne budu osnovni ulazni operandi.
Y = ( Y1 ) + C
Y = ( A + B ) + C
Y = Y2 + C
Treba krenuti s desna na lijevo, od krajnjeg izlaza i logičkih vrata kojima taj izlaz pripada.

## Slide 18: Primjer 2
Napisati tablicu stanja i logički izraz za logički sklop (izraz po potrebi minimizirati):

## Slide 19: Primjer 2-1
A | B | Y1=B | Y2=A | Y3=Y1+A | Y4=Y2+B | Y=Y3Y4

## Slide 20: Primjer 2-2
A | B | Y1=B | Y2=A | Y3=Y1+A | Y4=Y2+B | Y=Y3Y4
0 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  |  | 

## Slide 21: Primjer 2-2
A | B | Y1=B | Y2=A | Y3=Y1+A | Y4=Y2+B | Y=Y3Y4
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 22: Primjer 2-3
Y = B  A + B  B + A  A + A  B
Y = B  A + A  B
Y = ( Y1 + A )  ( Y2 + B )
Y = Y3  Y4
Y = ( B + A )  (A + B )
Y = A + B + A  B

## Slide 23: Primjer 3
Napisati tablicu stanja i logički izraz za sklop:

## Slide 24: Primjer 3-1
A | B | C | Y1=A+B | Y2=Y1 | Y3=Y2C | Y4=C | Y5=Y3+Y4 | Y

## Slide 25: Primjer 3-2
A | B | C | Y1=A+B | Y2=Y1 | Y3=Y2C | Y4=C | Y5=Y3+Y4 | Y=Y4Y5
0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 

## Slide 26: Primjer 3-2
A | B | C | Y1=A+B | Y2=Y1 | Y3=Y2C | Y4=C | Y5=Y3+Y4 | Y=Y4Y5
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 27: Primjer 3-3
Y = (Y2  C + C)  C
Y = (Y3 + Y4)  C
Y = Y5  Y4
Y = (Y1  C + C)  C
Y = ((A + B)  C + C)  C

## Slide 28: Primjer 3-3
Y = ((A  B )  C +C )  C
Y = (A  B  C  C) + ( C  C )
Y = C
Y = ((A + B)  C + C)  C

## Slide 29: Primjer 4
Info_1 / 18.
Napisati tablicu stanja i logički izraz (izraz po potrebi minimizirati):

## Slide 30: Primjer 4
A | B | C | Y1=AB | Y2=Y1 | Y3=A | Y4=Y3+C | Y=Y2+Y4

## Slide 31: Primjer 4
A | B | C | Y1=AB | Y2=Y1 | Y3=A | Y4=Y3+C | Y=Y2+Y4
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 

## Slide 32: Primjer 4
A | B | C | Y1=AB | Y2=Y1 | Y3=A | Y4=Y3+C | Y=Y2+Y4
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 33: Primjer 4
Y = A + B + A + C
Y = A + B + C
Y = ( Y1) + ( Y3 + C )
Y = Y2 + Y4
Y = ( A  B ) + (A + C )
Y = A  B + C

## Slide 34: Primjer 5
Nacrtati pripadajući logički sklop i napisati tablicu stanja na osnovu logičkog izraza:
Y = A  B +C
Prvo je potrebno pojednostavniti složenu logičku operaciju što je više moguće.
(U ovom primjeru se navedena logička operacija ne može pojednostavniti.)

## Slide 35: Primjer 5 - rješenje
Pojednostavnjen oblik logičke operacije - podijeliti na dva dijela, tako da ih povezuje jedan od osnovnih logičkih operatora.
A  B + C
Prvi ulaz: A • B Drugi ulaz: C Operator: + (operator ILI)
Y = A  B +C

## Slide 36: Primjer 5 - rješenje
Ponavljati postupak sve dok na ulazima ne bude samo po jedan osnovni logički operand.
A  B
Prvi ulaz: A Drugi ulaz: B Operator: • (operator I)
Y = A  B +C

## Slide 37: Primjer 5 - rješenje
A | B | C | Y1=AB | Y=Y1+C
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 38: Primjer 5 - rješenje
A | B | C | Y1=AB | Y=Y1+C
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 39: Primjer 6
Nacrtati pripadajući logički sklop na osnovu logičkog izraza. Tablicu stanja nije potrebno popunjavati.
Pojednostavljeno:
Y = A  B + C + A  D + C  D
Y = A  (B + D) + C
Y = A  (B + D) + C  (1+ D)

## Slide 40: Primjer 6 - rješenje
A  (B+D)+C
Prvi ulaz: C Drugi ulaz: A•(B+D) Operator: + (operator ILI)
A  (B+D)
Prvi ulaz: A Drugi ulaz: B+D Operator: •
Y = A  (B + D) + C

## Slide 41: Primjer 7
Nacrtati pripadajući logički sklop na osnovu logičkog izraza. Tablicu stanja nije potrebno popunjavati.
Y = A  (B + C) + D

## Slide 42: Primjer 7 - rješenje

## Slide 43: Primjer 8
Moguća je i treća situacija, u kojoj se na osnovu tablice stanja može zapisati pripadajući logički izraz.
Zapisati logički izraz za složeni sklop na temelju pripadajuće tablice stanja, pa nacrtati odgovarajući logički sklop.
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 44: Primjer 8 - rješenje
Prvo treba pronaći sve retke u stupcu rezultata (Y) u kojima je rezultat logičke operacije istina.
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 45: Primjer 8 - rješenje
Za svaki redak u kojem je rezultat 1, napisati logički izraz koji taj redak opisuje.
  Operande povezanih operatorom I ().
  Operand koji ima vrijednost 1, prepisuje se.
  Operand koji ima vrijednost 0 negira se a zatim zapisuje.
Tako dobivene logičke izraze međusobno treba povezati logičkim operatorom ILI (+).
Notes: MINTERMA - izraz zapisan u obliku sume produkata
MAKSTERMA - pomoću umnoška zbroja

## Slide 46: Primjer 8 - rješenje
U našem primjeru:
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A  B
A  B
Y = A  B + A  B

## Slide 47: Primjer 8 - rješenje
Y = A  B + A  B

## Slide 48: Primjer 9
Zapisati logički izraz za složeni sklop na temelju pripadajuće tablice stanja, pa nacrtati pripadajući logički sklop.
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 49: Primjer 9 - rješenje
U našem primjeru:
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A  B
A  B
A  B
Y = A  B + A  B + A  B

## Slide 50: Primjer 9 - rješenje
Ako je moguće, složenu logičku operaciju treba pojednostavniti.
Y = A + A  B
Y = A  B + A  B + A  B
Y = (A + A)  (A + B)
Y = A + B

## Slide 51: Primjer 10
Zapisati logički izraz za sklop na temelju pripadajuće tablice stanja, pa nacrtati pripadajući logički sklop.
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 52: Primjer 10 - rješenje
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
A  B  C
A  B C
A  B  C
A  B  C

## Slide 53: Primjer 10 - rješenje
A  B  C
A  B C
A  B  C
A  B  C
Y = A  B C + A  B C + A  B C+ A  B C

## Slide 54: Primjer 10 - rješenje
Y = A  B C + A  B C + A  B C+ A  B C
Y = A  C (B+B) + A B  (C+C)
Y = A  C + A B

## Slide 55: Primjer 10 - rješenje