## Slide 1: Brojevni sustavi
Položajni, dekadski, binarni brojevni sustavi

## Slide 2: Brojevni sustavi
Tijekom razvoja ljudskog društva nastali su različiti brojevni sustavi.
Brojevni sustav - način zapisivanja brojeva i njihovo tumačenje.

## Slide 3: Položajni brojevni sustav
Danas - najčešće u uporabi položajni brojevni sustav.
To je sustav kod kojeg položaj znamenke u zapisu određuje njenu vrijednost.

## Slide 4: Položajni brojevni sustav
Svaki je položajni brojevni sustav određen vlastitim skupom znamenaka.
Ukupni broj različitih znamenaka naziva se osnovom ili bazom tog brojevnog sustava.

## Slide 5: Dekadski brojevni sustav
U svakodnevnom smo životu navikli koristiti dekadski brojevni sustav.
Osnova (baza) sustava je 10.
Za zapis se koriste znamenke: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

## Slide 6: Dekadski brojevni sustav
Svaka znamenka u nizu ima jedinstvenu težinsku vrijednost.
Primjer pokazuje da je svaka znamenka deset puta vrednija od njoj desno susjedne.

## Slide 7: Dekadski brojevni sustav
Težinska vrijednost svake znamenke dobiva se tako da se osnova brojevnog sustava (u ovome slučaju broj 10) potencira eksponentom čija vrijednost ovisi o položaju znamenke u nizu.
Eksponent prve znamenke lijevo od zareza uvijek je 0!

## Slide 8: Dekadski brojevni sustav
S n znamenaka dekadskog brojevnog sustava, moguće je prikazati 10n različitih dekadskih brojeva.
  Npr. s 2 znamenke može se prikazati:
  102 = 100 različitih dekadskih brojeva.

## Slide 9: Dekadski brojevni sustav
Najveći broj koji se može prikazati s n znamenaka u dekadskom brojevnom sustavu, može se dobiti korištenjem izraza:
10n -1.
  Npr. Najveći broj koji se može prikazati s 2 znamenke u dekadskom brojevnom sustavu je:
  102 -1 = 99

## Slide 10: Što računalo razumije?
Računala se sastoje od elektroničkih sklopova koji raspoznaju samo dva stanja.
Zbog takve građe svi podaci koji ulaze u računalo moraju biti prevedeni u oblik u kome postoje samo dva stanja.

## Slide 11: Binarni brojevni sustav
Uobičajeno je u računalu ta dva stanja označavati kao 0 i 1.
Brojevni sustav koji ima samo dvije znamenke naziva se binarni brojevni sustav.
Takav je sustav pogodan za prikaz rada računala jer svaka znamenka predočuje jedno stanje.

## Slide 12: Binarni brojevni sustav
Osnova (baza) sustava je 2.
Za zapis se koriste znamenke: 0, 1.
Primjeri binarnih brojeva:
  101,
  10001001,
  111101110111.

## Slide 13: Oznaka brojevnog sustava
Da bi se razlikovali brojevi različitih brojevnih sustava uz broj se kao indeks može zapisati odgovarajuća osnova, npr.
Binarni broj
Dekadski broj

## Slide 14: Binarni brojevni sustav
S n znamenaka binarnog brojevnog sustava, moguće je prikazati 2n različitih binarnih brojeva.
Npr. sa dvije znamenke to su brojevi:
    002
    012
    102
    112

## Slide 15: Binarni brojevni sustav
Najveći broj koji se može prikazati s n znamenaka u binarnom brojevnom sustavu, može se dobiti korištenjem izraza:
2n -1.
  Npr. Najveći broj koji se može prikazati s 2 znamenke je:
  22 -1 = 3(10), binarni prikaz 11(2)

## Slide 16: Binarni brojevni sustav
Binarni se broj na težinske vrijednosti rastavlja na istovjetan način kao i dekadski broj (uz uvažavanje pripadajuće osnove binarnog brojevnog sustava).

## Slide 17: Pretvorba binarni - dekadski
Kao što primjer pokazuje, izračunavanjem izraza može se dobiti dekadska protuvrijednost binarnog broja.

## Slide 18: Pretvorba binarni – dekadski (primjer 2)

## Slide 19: Pretvorba dekadski - binarni
Dekadski broj se u binarni pretvara uzastopnim cjelobrojnim dijeljenjem broja u dekadskom prikazu s 2 uz bilježenje ostatka svakog pojedinačnog dijeljenja.

## Slide 20: Pretvorba dekadski - binarni
Pri zapisu rezultata treba biti oprezan jer je prvi ostatak ujedno i znamenka najmanje težinske vrijednosti!