## Slide 1
Izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić, dipl.inž.
Projektiranje električnih instalacija i postrojenja –
Zakoni, norme i propisi

## Slide 2: Zakoni, norme i propisi
Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa zakonima, normama i tehničkim propisima koji su u skladu sa međunarodnim i europskim propisima.
Norme su donesene od strane Hrvatskog zavoda za norme, dok zakone i tehničke propise donosi ministar.

## Slide 3: Zakoni, norme i propisi
Propis[1]
  dokument koji sadrži obvezna zakonska pravila propisana od vlasti
Tehnički propis[1]
  propis koji propisuje tehničke zahtjeve bilo izravno bilo upućivanjem na normu, tehničku specifikaciju ili praktičnu uputu, odnosno uključivanjem u sebe tih dokumenata
Norma[1]
  dokument donesen konsenzusom i odobren od mjerodavnog tijela koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za aktivnosti i njihove rezultate te jamči najbolji stupanj uređenosti u datim uvjetima

## Slide 4: Zakoni, norme i propisi
Međunarodna norma[2]
  norma dostupna javnosti koju je prihvatila koja međunarodna normizacijska/normirna organizacija
Europska norma[2]
  norma dostupna javnosti koju je prihvatila europska organizacija zadužena za normizaciju
Nacionalna norma[2]
  norma dostupna javnosti koju je prihvatilo nacionalno tijelo određene države zaduženo za normizaciju
Hrvatska norma[2]
  norma dostupna javnosti koju je prihvatilo ili donijelo hrvatsko nacionalno tijelo za normizaciju – Hrvatski zavod za norme

## Slide 5: Zakoni, norme i propisi
Konsenzus[2]
  opće slaganje koje se odlikuje odsutnošću razlika u bitnim pitanjima između većine zainteresiranih strana, u kojem se nastoje uzeti u obzir gledišta svih zainteresiranih strana te uskladiti oprečna stajališta
Tehnička specifikacija [3]
  dokument koji propisuje tehničke zahtjeve kojima mora udovoljiti proizvod, proces ili usluga
  Napomena: Ako je potreba, tehnička specifikacija treba naznačiti postupke pomoću kojih se može saznati je li udovoljeno danim zahtjevima. Tehnička specifikacija može biti norma, dijelom norme ili samostalnim dokumentom

## Slide 6: Zakoni, norme i propisi
Pravila prakse
  dokument koji preporučuje tehnička pravila ili postupke projektiranja, proizvodnje, montaže, održavanja ili uporabe opreme, konstrukcije ili proizvoda
  Napomena: Pravila prakse mogu biti norma, dijelovi norme ili samostalnim dokumentima
Normizacija[2]
  djelatnost kojom se postiže optimalni stupanj sređenosti u određenom području putem utvrđivanja odredbi za opću i višekratnu uporabu realno postojećih ili mogućih problema

## Slide 7: Zakoni, norme i propisi
Stanje tehnike [3]
  stupanj razvitka tehničke sposobnosti u određeno vrijeme, koji se odnosi na proizvode, procese ili usluge, zasnovan je na provjerenim otkrićima znanosti, tehnologije i iskustva
Priznato tehničko Pravilo
  tehnička odredba koju većina poznatih stručnjaka prihvaća kao onu koja iskazuje stanje tehnike
Normativni dokument
  dokument koji određuje pravila, odrednice ili obilježja djelatnosti ili njihovih rezultata

## Slide 8: Zakoni, norme i propisi
Propisi o tehničkim normativima
  određuju tehnički normativ, uključujući norme kvalitete materijala, konstrukcije i izrade proizvoda i norme kvalitete radova, odnosno usluga, kao i postupaka osiguranja kvalitete proizvoda i radova, odnosno usluga o kojima ovisi tehnička i konstrukcijska sigurnost, i to:
    za izradu tehničke dokumentacije
    za izgradnju objekata, proizvodnju proizvoda i izvođenje radova, odnosno vršenje usluga
    za puštanje u rad, probni rad, redovni pogon, odnosno uporabu, održavanje, popravke, prepravke ili promjenu namjene, prekida i prestanka rada ili uporaba određenih objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada

## Slide 9: Zakoni, norme i propisi
    za rukovanje, prijenos, prijevoz, odnosno transport određenih proizvoda, skladištenje i čuvanje proizvoda, kao i za trajno odlaganje i skladištenje potencijalno opasnih materijala
  Propisima se može odrediti:
    da se određeni objekt, postrojenja, uređaji, oprema i druga sredstva rada mogu izgrađivati, odnosno proizvoditi i koristiti samo na temelju tehničke dokumentacije za koju je utvrđeno da zadovoljava propisanje uvjete (odobrena tehnička dokumentacija)
    da određeni objekti, postrojenja, uređaji, oprema ili druga sredstva rada moraju biti tijekom izgradnje, odnosno proizvodnje, prometa i uporabe opskrbljeni određenim ispravama

## Slide 10: Zakoni, norme i propisi
    da tipovi određenih objekata, postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava rada moraju biti prethodno ispitani i odobreni za uporabu
    sadržaj i način vođenja, dopunjavanja i čuvanja tehničke dokumentacije za objekte, postrojenja, uređaje, opremu i druga sredstva rada koja su u uporabi
    da određeni objekti, postrojenja, uređaji, oprema i druga sredstva rada pri predaji korisniku moraju biti opskrbljeni propisanom tehničkom dokumentacijom, uputama i jamstvima i da za njih u tehnološkom vijeku njihove uporabe moraju biti osigurani rezervni dijelovi, alat, pribor, stručno održavanje i popravci

## Slide 11: Zakoni, norme i propisi
Interne i Granske norme [1]
  poduzeća i grupe poduzeća mogu donositi interne i granske norme:
    za proizvode, radove i usluge za koje nisu donesene HRN norme čija je primjena obvezatna, odnosno propisi predviđeni Zakonom o normizaciji
    za elemente koji nisu utvrđeni HRN-om čija je primjena obvezatna internom, odnosno granskom normom mogu se utvrditi zahtjevi strožiji od zahtjeva koji su utvrđeni HRN-om čija je primjena obvezatna ili propisom donesenim na temelju Zakona o normizaciji, da bi se postigla viša razina kvalitete produkta od propisane

## Slide 12: Zakoni, norme i propisi
    Radi tipizacije, internom, odnosno granskom normom može se utvrditi uži izbor dijelova i sklopova proizvoda utvrđenih HRN-om čija je primjena obvezatna, ili propisom donesenim na temelju Zakona o normizaciji.
    Interne i granske norme ne smiju se donositi i primjenjivati radi stvaranja prepreka u prometu roba i usluga.

## Slide 13: Zakoni, norme i propisi
Zakoni
Propisi
Provedbene upute
Upravne naredbe
Priznata tehnička pravila
Stanje tehnike Tehničko pravilo
Stanje znanosti i tehnike
Slika 1. – Hijerarhija zakona i odredbi

## Slide 14: Zakoni, norme i propisi
Najznačajniji zakon na kojem počiva izrada projektne dokumentacije je Zakon o gradnji NN 150/13, NN 20/2017.
Zakonom je određeno projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina, provedba upravnih i drugih postupaka u smislu zaštite i uređenja prostora, osiguranje temeljnih zahtjeva za građevinu te ostalih uvjeta koji su propisani drugim zakonima, propisima i normama.
Ovim Zakonom se prenosi Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti zgrada donesena 19. svibnja 2010.
Ovaj Zakon vrijedi za gradnju, rekonstrukciju, održavanje i uklanjanje svih objekata i građevina na području Republike Hrvatske, osim ako nije zakonom drukčije propisano.

## Slide 15: Zakoni, norme i propisi
Najznačajniji propis za izradu projektne dokumentacije je
Tehnički propis za niskonaponske instalacije NN 5/2010,
koji je donesen na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Ovim su Propisom definirana tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, potrebni zahtjevi za projektiranje, održavanje, uporabljivost, izvođenje te drugi zahtjevi za električne instalacije, tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode koje će se ugraditi u električnu instalaciju.

## Slide 16: Zakoni, norme i propisi
Ovaj Propis definira što obuhvaća električna instalacija kao sastavni dio građevine, a to su:
strujni krugovi koji su opskrbljivani nazivnim naponom do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje,
strujni krugovi koji rade pri naponima iznad 1000 V dobivenim iz električne instalacije napona do 1000 V izmjenične struje,
svi sustavi razvođenja kabela/vodiča (koji nisu obuhvaćeni normama za aparate),
sve električne instalacije izvan građevina koje su dio građevine te čine tehničko-tehnološku cjelinu te
trajne sustave razvođenja kablova/vodiča koji se koriste za komunikacijsku i informacijsku tehniku, signalizaciju, vatrodojavu, upravljanje te druge slične uporabe.

## Slide 17: Zakoni, norme i propisi
Ovaj se Propis odnosi na:
kabele/vodiče za razvodne sustave električnih instalacija,
razvodne ormare električnih instalacija, upravljačke, zaštitne, mjerne, sklopne i nadzorne naprave,
elektroinstalacijski pribor,
općenito električnu opremu te
rasvjetne stupove.

## Slide 18: Zakoni, norme i propisi
Tehnička svojstva se propisuju temeljnim dokumentima i tehničkim propisima, a u skladu s međunarodnim i harmoniziranim europskim Propisima iz tog područja.
Tehničke propise donosi ministar (HR).
Norme donosi HZN. (Hrvatski zavod za norme)
Važeće propise i standarde navodi Investitor u tenderskoj dokumentaciji.

## Slide 19: Tehnički propisi i norme
Značajniji međunarodni standardi za električna postrojenja:
IEC 185/186/44: strujni trafo /naponski trafo /mjerni trafo
IEC 56: VN prekidači
IEC 129: Rastavljači i zemljospojnici
IEC 265-1: VN sklopke
­IEC 99: Odvodnici prenapona
IEC 71: Koordinacija izolacije
IEC 909: Proračuni struja kratkog spoja
HD: Europske harmonizirane norme s nacionalnim
izuzecima
HRN: Hrvatska norma
HRN HD 637 S1: električna postrojenja nazivnih izmjeničnih napona
iznad 1 kV, 03/2002.

## Slide 20: Tehnički propisi i norme
Sadržaj:
definicije,
temeljni zahtjevi,
izolacija,
oprema,
postrojenja,
sigurnosne mjere,
pomoćna postrojenja i upravljački sustavi,
uzemljenje,
ispitivanje na lokaciji,
dodaci.

## Slide 21: Iniciranje izgradnje objekta
Kriteriji za planiranje elektroenergetske mreže:
Pouzdanost napajanja – kriterij „n-1”
Naponske okolnosti u mreži
Stanje opreme postojećeg objekta
Kod većih objekta radi se studijsko rješenje, te odabir optimalne opcije

## Slide 22: Zakoni, norme i propisi
Za projektiranje, izgradnju i održavanje elektroenergetskih postrojenja, mreža i instalacija koriste se sljedeći važniji zakoni, propisi i tehnički normativi:
  Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13)
  Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013)
  Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10 )
  Zakon o građevnim proizvodima (NN RH br. 86/08)
  Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH br. 73/08)
  Zakon o telekomunikacijama (NN br. 122/03, 158/03, 177/03, 60/04, 70/05)
  Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN RH br. 20/10).

## Slide 23: Zakoni, norme i propisi
  Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN RH br. 91/10).
  Zakon o normizaciji (NN br. 163/03)
  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 5/10).
  Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN RH br. 9/87)
  Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN RH br. 203/03, 15/04, 41/08)
  Pravilnik o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (NN RH br. 183/04).

## Slide 24: Zakoni, norme i propisi
  Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN RH br. 42/09)
  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN RH br. 146/05)
  Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH br. 87/08, 33/10)
  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN RH br. 103/08, 147/09, 87/10).
  Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN151/05, NN 61/07)

## Slide 25: Zakoni, norme i propisi
  Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN br. 06/84, 42/05, 113/06, 114/07)
  Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada ( NN br. 155/2009 )
  Električne instalacije zgrada - 1. dio: Područje primjene, predmet i osnovna načela (IEC 60364-1:1992, MOD; HD 384.1 S2:2001)
  HRN HD 60364-4-41: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – 4 – 41. dio: Sigurnosna zaštita
  Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD; HD 60364-4-41: 2007)

## Slide 26: Zakoni, norme i propisi
  HRN HD 384.5.523 S2: 2002 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme – 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (vodova i kabela) – 523. odjeljak: Trajno podnosive struje (IEC 60364-5-523: 1999; HD 384.5.523 S2: 2001)
  Električne instalacije zgrada - 5.dio: Odabir i ugradba električne opreme - 523. odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvođenja (IEC 60364-5-523:1999; HD 384.5.523 S2:2001)
  HRN HD 60364-5-54: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – 5-54. dio: Odabir i ugradba električne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodiči – (IEC 60364-5-54: 2002 MOD;HD 60364-5-54: 2007)

## Slide 27: Zakoni, norme i propisi
  HRN HD 384.4.42 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita - 42. poglavlje: Zaštita od toplinskih učinaka (IEC 60364-4-42: 1980, MOD;
  HRN EN 60446:2008 Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek – stroj, obilježavanje i prepoznavanje – Prepoznavanje vodiča po bojama ili po slovima i brojkama (alfanumerički) (IEC 60446:2007; EN 60446:2007)
  HRN HD 384.4.482 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 48. poglavlje: Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima – 482. odjeljak: Zaštita od požara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj
  HRN HD 384.7.714 S1: 2001 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete

## Slide 28: Zakoni, norme i propisi
  HRN EN 50164-1:2011 Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC) - 1. dio: Zahtjevi za spojne elemente (EN 50164-1:2008)
  Zaštita od munje – Opća načela (HRN EN 62305-1)
  Zaštita od munje – Upravljanje rizikom (HRN EN 62305-2)
  Zaštita od munje – Materijalne štete na građevinama i opasnost za život (HRN EN 62305-3)
  Zaštita od munje – Električni i elektronički sustav unutar građevina (HRN EN 62305-4)
  Zaštita od munje – Telekomunikacijski vodovi - Instalacije s optičkim vlaknima (HRN EN 61663-1)
  Zaštita od munje – Telekomunikacijski vodovi - Vodovi s kovinskim vodičima (HRN EN 61663-2)
  Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kv do 400 kV

## Slide 29: Literatura
[1]http://www.fsb.unizg.hr/kziha/shipconstruction/main/norme/NormWebCro/HTML/Uvod/NORME.doc
[2] http://www.zakon.hr/z/518/Zakon-o-normizaciji
[3] http://www.ho-cired.hr/referati-umag2010/SO1-15.pdf