## Slide 1: Električne sheme, dijagrami i tablice
Izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić, dipl.inž.

## Slide 2
Električne sheme, dijagrami i tablice
Električne sheme, dijagrami i tablice predstavljaju tehničko-projektantsku dokumentaciju i dijele se prema namjeni i prema načinu prikazivanja.
Shema prikazuje način na koji su pojedini dijelovi mreže, postrojenja, skupine uređaja ili uređaji međusobno povezani i u kakvom su funkcionalnom odnosu.
Dijagram prikazuje odnose između raznih opterećenja, operacija i vremena, operacija i fizikalnih veličina, stanja raznih elemenata.
Tablica nadomještava ili dopunjava shemu ili dijagram. Mora biti tako prikazana da ne zahtjeva dodatni tekst za objašnjenje.

## Slide 3
Dokumentacija strujnog kruga

## Slide 4
Vrste shema
1. Pregledna shema
2. Strujna shema
3. Nadomjesna shema
4. Dijagram ili tablica slijeda operacija
5. Dijagram ili tablica vremenskog slijeda
6. Priključni plan (ili shema) unutrašnjih spojeva
7. Priključni plan (ili shema ) vanjskih spojeva
8. Priključni plan rednih stezaljki
9. Dispozicijski crtež

## Slide 5: Pregledna shema
Pojednostavljen prikaz postrojenja radi jednostavnog razumijevanja djelovanja.
Pomoću simbola daje prikaz najvažnijih dijelova postrojenja ili jednog dijela postrojenja s funkcionalnim međuvezama.
Prikazuje podjelu postrojenja po funkcionalnoj ili prostornoj osnovi.
Prikazuju glavne vodove, a prema potrebi i pomoćne. Crtaju se jednopolno.
Elementi se često ne označavaju propisanim oznakama već opisno, upisuju se nazivi s osnovnim el. veličinama (snaga, napon, struja).
Iznad sabirnica stavlja se oznaka vrste struje i pogonski napon, a ispod sabirnica materijal vodiča i presjek.
Kod VN postrojenja stavlja se podatak o prekidnoj moći.
Kod više sistema sabirnica stavlja se oznaka i redni broj sabirnice.

## Slide 6
Pregledna (principna shema) - beskontaktni uzbudni sustav [1]

## Slide 7
Iscrpan prikaz djelovanja postrojenja ili dijela postrojenja sa svim pojedinostima.
Uz pomoć simbola prikazuje sve električne i ostale veze s drugim dijelovima postrojenja, značajne za funkciju.
Pri izradi strujnih shema dozvoljena su sljedeća pojednostavljenja:
jednopolno prikazivanje cijelog glavnog strujnog kruga, ako se pritom ne smanjuju navedeni zahtjevi,
dio strujnog kruga može se nadomjestiti simbolom u obliku praznog četverokuta, ako se time štedi prostor i poboljšava preglednost. Nadomješteni dio mora biti jednoznačno povezan sa shemom gdje je dan detaljan prikaz pojednostavljenog dijela.
Kod ponavljanja više jednakih strujnih krugova može se prikazati samo jedan, s dostatnim oznakama svih krugova koje nadomješta
Strujna shema

## Slide 8
Važno je odabrati prikladan način crtanja i prikazivanja strujnih krugova, a to je vertikalni ili horizontalni.
Strujni krugovi obilježavaju se na svakom listu brojevima, odnosno u shemi brojem lista i brojem strujnog kruga na tom listu.
Crte koje predstavljaju strujne krugove moraju biti ravne s minimalnim presjecanjem ili promjenom smjera.
Ako se strujni krug prekida na jednom listu i nastavlja na drugom, treba kod prekida
i nastavka označiti strujni krug i odgovarajući list strujne sheme.
Ako se u strujnoj shemi želi prikazati da njen dio pripada nekom funkcionalnom ili prostornom sklopu, taj dio se može označiti graničnim točka-crta-linijama koje
mogu imati oblik četverokuta ili nepravilnog lika.

## Slide 9: Strujna shema Jednopolna strujna shema el. instalacije i rasvjete

## Slide 10: Strujna shema (upravljanje asinkronim motorom) [2]

## Slide 11
Strujna shema [3]

## Slide 12: Nadomjesna shema [4]
-pojednostavljen prikaz strujnog kruga ili njegova dijela, za potrebe analize ili
proračuna.
Nadomjesna shema transformatora za direktnu i inverznu reaktanciju

## Slide 13
Priključni plan (shema)
-prikaz strujnih spojeva u uređaju ili sklopu, spojeva između sklopova ili dijelova postrojenja, ili prikaz rednih stezaljki električnog uređaja ili sklopa i na njih
priključenih unutarnjih i vanjskih spojeva.
Priključni planovi obično se rade na osnovi strujnih shema,a priključne sheme na osnovi shema djelovanja.
Priključni plan unutrašnjih spojeva je prikaz svih spojeva unutar jednog aparata ili sklopa.
Priključni plan vanjskih spojeva je prikaz svih spojeva između raznih sklopova ili dijelova postrojenja.
Priključni plan rednih stezaljki (priključne letvice) je prikaz rednih stezaljki električnog uređaja ili sklopa i na njih priključenih unutrašnjih i vanjskih spojeva.

## Slide 14
Priključni plan unutarnjih spojeva
(shema vezivanja)

## Slide 15
Priključni plan vanjskih spojeva
(rednih stezaljki)

## Slide 16
Dispozicija ili položajni nacrt
Smještaj opreme unutra elektroormara, smještaj komponenata na tiskanoj pločici, nacrt tiskanih veza, smještaj elektroormara u prostoriji, položaj
trošila i slično.
Ne mora biti u mjerilu.

## Slide 17
Položajni nacrt
(smještaj komponenata na tiskanoj pločici) [3]

## Slide 18
Položajni nacrt
(smještaj opreme u ormaru)

## Slide 19
Položajni nacrt [3]
(nacrt tiskanih veza)

## Slide 20
Položajni nacrt
(tiskane veze digitalnog generatora funkcija)

## Slide 21: Nacrt električne instalacije

## Slide 22
Dijagram ili tablica slijeda operacija je prikaz slijeda operacija po redoslijedu odvijanja procesa
Dijagram ili tablica vremenskog slijeda je dijagram ili tablica slijeda operacija, dopunjen vremenskim intervalima između operacija u slijedu.

## Slide 23
Podjela shema prema načinu prikazivanja
Vodiča:
- jednopolni,
- višepolni prikaz.
Simbola:
- skupni,
- poluskupni,
- razvijeni prikaz.
Prostornog rasporeda:
jednopolni prikaz:
električne veze dva ili više vodova nadomještene su jednom linijom.
koristi se za prikazivanje vodiča višefaznog sustava, vodiča slične električne funkcije, paralelnih vodiča, vodiča koji imaju istu fizičku trasu ili isti prostorni smještaj na shemi.
može se više jednakih elemenata predočiti jednim simbolom.
višepolni prikaz:
svaki vodič prikazan posebnom crtom, a svaki element jednim simbolom.

## Slide 24
Višepolni i jednopolni prikaz vodiča [5]
Višepolna sheme naponskih transformatora
Oznake mjernih transformatora u jednoponim shemama

## Slide 25
Jednopolni prikaz simbola - prikazuje način na koji su povezani elementi, bez detaljnog prikaza svih njihovih djelova (upravljački kontakti sklopnika, releja i dr.)
Skupni prikaz simbola - svi se simboli koji pripadaju jednom elementu crtaju na shemama zajedno.
Razvijeni (poluskupni) prikaz simbola - simboli raznih elemenata istog aparata ili uređaja prikazuju se odvojeno, ali tako su raspoređeni da se lako može nacrtati simbol mehaničke veze elemenata koji funkcionalno pripadaju zajedno.

## Slide 26
Jednopolni, skupni i razvijeni (poluskupni) prikaz simbola
Strujna shema - izravno uključivanje asinkronog motora

## Slide 27
Različiti prikaz simbola elektrotehničkih elemenata

## Slide 28
IEC grafički simboli [6]

## Slide 29: IEC grafički simboli

## Slide 30: IEC grafički simboli

## Slide 31
IEC grafički simboli

## Slide 32: IEC grafički simboli

## Slide 33: IEC grafički simboli

## Slide 34: IEC grafički simboli

## Slide 35: IEC grafički simboli

## Slide 36: IEC grafički simboli

## Slide 37: IEC grafički simboli

## Slide 38: IEC grafički simboli

## Slide 39: IEC grafički simboli

## Slide 40: IEC grafički simboli

## Slide 41: IEC grafički simboli

## Slide 42: IEC grafički simboli

## Slide 43: IEC grafički simboli

## Slide 44: IEC grafički simboli

## Slide 45: IEC grafički simboli

## Slide 46: IEC grafički simboli

## Slide 47: IEC grafički simboli

## Slide 48: IEC grafički simboli

## Slide 49: IEC grafički simboli

## Slide 50: IEC grafički simboli

## Slide 51: IEC grafički simboli

## Slide 52: IEC grafički simboli

## Slide 53: IEC grafički simboli

## Slide 54: IEC grafički simboli

## Slide 55: IEC grafički simboli

## Slide 56: IEC grafički simboli

## Slide 57: IEC grafički simboli

## Slide 58: IEC grafički simboli

## Slide 59: IEC grafički simboli

## Slide 60: IEC grafički simboli

## Slide 61: IEC grafički simboli

## Slide 62: IEC grafički simboli

## Slide 63: IEC grafički simboli

## Slide 64: IEC grafički simboli

## Slide 65: IEC grafički simboli

## Slide 66: IEC grafički simboli

## Slide 67: IEC grafički simboli

## Slide 68: IEC grafički simboli

## Slide 69: IEC grafički simboli

## Slide 70: IEC grafički simboli

## Slide 71: IEC grafički simboli

## Slide 72: IEC grafički simboli

## Slide 73
Shema strujnih krugova kao sredstvo
za puštanje u rad i održavanje
Shema strujnih krugova uključuje uglavnom slijedeće:
glavne strujne krugove,
- krugove upravljanja, signalizacije i kontrole,
- el. simbole za električnu opremu i/ili njihove dijelove i spojne vodiče.
- oznake za električnu opremu i njihove priključke,
- upućivanje na općenita i djelomična prikazivanja električne opreme, upućivanja na dijelove i polja shema, list ili listove shema spajanja, na pripadajuće dijelove električne opreme i gdje se može naći nastavak.
Ovi sastavni dijelovi su općenito dostatni za objašnjenje strujnih krugova, načina njihovog rada i pronalaženja strujne putanje kod lociranja kvarova.

## Slide 74
Objašnjenja u svezi strujnih krugova
Postoje dva moguća načina unošenja podataka koji objašnjavaju strujne krugove u strujnim shemama:
- ili u jednom ili više redaka iznad strujne sheme,
- ili s brojevima u zagradama <1>, pozicioniranim u odgovarajućoj točki na strujnoj shemi, s pripadajućim tekstom u stupcu na desnoj strani strujne sheme.

## Slide 75
Objašnjenja u svezi strujnih krugova