## Slide 1: ABECEDA RAČUNALA
BROJEVNI SUSTAVI
1010(2)
12(8)
A(16)

## Slide 2: Brojevi i njihov zapis
EGIPĆANI
BABILONCI
KINEZI
INDIJANCI (MAYA)

## Slide 3: Brojevni sustav
= način zapisivanja i tumačenja brojeva
Uobičajeni simboli (znamenke)
rimski
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
I,V,X,L,C,D,M
arapski

## Slide 4
Brojevni sustavi
POZICIJSKI
NEPOZICIJSKI
XX
22
10 i 10 su 20
rimski
arapski
dvije desetice i dvije jedinice
22=2101+2100

## Slide 5
Danas koristimo
pozicijske (položajne) brojevne sustave.
U zapisu broja važan je položaj znamenke.
…znzn-1zn-2…z1z0..z-1z-2…z-n
23404.4555
najznačajnija
znamenka
najmanje značajna
znamenka
4 stotice
4 jedinice
4 desetinke

## Slide 6
ČOVJEK
dekadski brojevni sustav
RAČUNALO
binarni brojevni sustav
kraći zapis
oktalno
heksadekadski

## Slide 7
BROJEVNI SUSTAV | BAZA SUSTAVA | MOGUĆE ZNAMENKE | primjer zapisa broja
heksadekadski | 16 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 A,B,C,D,E,F* | F
dekadski | 10 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 15
binarni | 2 | 0,1 | 1111
oktalni | 8 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | 17
*A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15)
15(10)=1111(2)=17(8)=F(16)

## Slide 8: Dekadski zapis broja iz sustava s bazom b
… 4 3 2 1 0
1 3 4 2 4(b) = 1·b4 + 3·b3 + 4·b2 + 2·b1 + 4·b0= … (10)
Broj raspisujemo po potencijama baze uvažavajući težine (ili položaj) pojedine znamenke.

## Slide 9
prirodni broj
rimski brojevi
dekadski
binarno
oktalno
heksade-kadski
nula
0
0
0
0
jedan
I
1
1
1
1
dva
II
2
10
2
2
tri
III
3
11
3
3
četiri
IV
4
100
4
4
pet
V
5
101
5
5
šest
VI
6
110
6
6
sedam
VII
7
111
7
7
osam
VIII
8
1000
10
8
devet
IX
9
1001
11
9
deset
X
10
1010
12
A
jedanaest
XI
11
1011
13
B
dvanaest
XII
12
1100
14
C
trinaest
XIII
13
1101
15
D
četrnaest
XIV
14
1110
16
E
petnaest
XV
15
1111
17
F

## Slide 10: Pretvorba cjelobrojne vrijednosti iz dekadskog brojevnog sustava u neki drugi
Primjer 1. Broj 77(10) zapiši binarno.
77(10) = ? (2)
0
77 : 2 = 38
1
38 : 2 = 19
19 : 2 = 9
1
9 : 2 = 4
1
4 : 2 = 2
0
2 : 2 = 1
0
1 : 2 = 0
1
77(10) = 1001101 (2)

## Slide 11
Primjer 2. Broj 77(10) zapiši oktalno.
77(10) = ? (8)
1
77 : 8 = 9
5
9 : 8 = 1
1 : 8 = 0
1
77(10) = 115 (8)
Primjer 3. Broj 77(10) zapiši heksadekadski.
77(10) = ? (16)
4
77 : 16 = 4
13
4 : 16 = 0
77(10) = 4D (16)
D

## Slide 12: Pretvorba u dekadski sustav
115(8) =1·82 + 1·81 + 5·80 = 1·64 + 1·8 + 5·1 = 64 + 8 + 5 =
= 77(10)
1001101(2) = 1·26+0·25+0·24+1·23+1·22+0·21+1·20 =
  = 1·64+0·32+0·16+1·8+1·4+0·2+1·1 =
  = 64+8+4+1
  = 77(10)
4D (16) = 4·161 + 13·160 =
= 4·16 + 13·1 =
= 64 + 13 =
= 77(10)

## Slide 13: Pretvorba broja iz binarnog brojevnog sustava u oktalni
  grupiramo binarne znamenke u skupine po tri počevši zdesna
  svaku grupu binarnih znamenki zamijenimo odgovarajućom oktalnom znamenkom
Primjer: Broj 1001101(2) zapišimo oktalno.
        001 001 101 → =115(8)
        1 1 5

## Slide 14: Pretvorba broja iz binarnog brojevnog sustava u heksadekadski
  grupiramo binarne znamenke u skupine po četiri počevši zdesna
  svaku grupu binarnih znamenki zamijenimo odgovarajućom heksadekadskom znamenkom
Primjer: Broj 1001101(2) zapišimo heksadekadski.
        0100 1101 → 1001101 (2) =4D(16)
        4 D(13)

## Slide 15
binarni zapis | oktalni zapis
000 | 0
001 | 1
010 | 2
011 | 3
100 | 4
101 | 5
110 | 6
111 | 7
Oktalni ->binarni:
Svaku oktalnu znamenku zapišemo pomoću tri binarne znamenke; vodeće nule izbacimo
Primjer: Broj 115(8) zapišimo binarno.
1 1 5 → 115(8) =1001101(2)
001 001 101

## Slide 16
Hex ->bin:
Svaku heksadekadsku znamenku zadanog broja zapišemo pomoću četiri binarne znamenke
Primjer: Broj 4D(16) zapišimo binarno.
4 D → 263(16) =1001101(2)
0100 1101

## Slide 17
binarni zapis | Heksadekadski zapis | binarni zapis | heksadekadski zapis
0000 | 0 | 1000 | 8
0001 | 1 | 1001 | 9
0010 | 2 | 1010 | A
0011 | 3 | 1011 | B
0100 | 4 | 1100 | C
0101 | 5 | 1101 | D
0110 | 6 | 1110 | E
0111 | 7 | 1111 | F

## Slide 18
Pretvorba broja iz oktalnog brojevnog sustava u heksadekadski i obrnuto
koristimo
binarni brojevni sustav
Kako?
Zadatak: Broj 237(8) zapiši heksadekadski.

## Slide 19
        2 3 7
        010 011 111
Zadatak: Broj 237(8) zapiši heksadekadski.
0 9 F(15)
237(8) = 10011111(2) = 9F(16)
Obrnutim postupkom provjeri svoj rezultat!

## Slide 20: Zapis broja četvorkom bitova
Četiri učenika drže svaki po jednu kartu (potencije broja 2)
Zapisati broj 7
Zadatak: prikazati ostalima karte tako da se vidi 7 točaka, na tom mjestu pišemo 1

## Slide 21: Zapis broja četvorkom bitova
Zadaci
  Zapisati broj 4
  Zapisati najmanji broj (koji je to broj?)
  Zapisati najveći broj (koji je to broj?)
  Može li se zapisati broj 35? Koju(e) karte je potrebno dodati za taj zapis
  Koji broj zapisujemo kao 1010?
  Na koliko načina se može zapisati broj 3?
  Brojiti od 0 do 15

## Slide 22: Zapis sa 8 bitova
Minimum 0000 0000 = 0
Maksimum 1111 1111=255 (28-1)
Općenito vrijedi max =2n-1

## Slide 23: Vježbanje
Koliko jedinica ima broj 8+4+1?
Da li je 10012 veće od 1210?
Da li je 1001 paran broj?
Koji od brojeva 1010 i 1001 je veći?

## Slide 24: Zadatak
Pretvori 67 u binarni, oktalni i heksadekadski sustav
Iz binarnog, oktalnog i heksadekadskog
pretvori u dekadski
Iz binarnog pretvori u oktalni i heksadekadski
Iz heksadekadskog i oktalnog pretvori u binarni

## Slide 25: Binarno brojanje prstima

## Slide 26: Binarno brojanje prstima

## Slide 27: Djeljivost u heksadekadskom b.s.
Sa 2 ako je zadnja znamenka parna
Sa 3 suma znamenaka djeljiva s 3.
Sa 4 zadnja znamenka 0, 4, 8, ili C.
Sa 5 suma znamenaka je djeljiva s 5.
Sa 6 djeljiv s 2 i 3.
Sa 8 završava s 0 ili 8.
Sa A djeljiv s 2 i 5.
Sa F suma znamenaka djeljiva s F.
Sa 10 (16 dekadski) ako je zadnja znamenka 0.

## Slide 28: Domaća zadaća
Pretvori dva broja između 20 i 70 u binarni, oktalni i heksadekadski sustav
Iz binarnog, oktalnog i heksadekadskog
pretvori u dekadski
Iz binarnog pretvori u oktalni i heksadekadski
Iz heksadekadskog i oktalnog pretvori u binarni

## Slide 29: Zadaci
Broj 234(10)
  binarno zapisujemo kao _____________ .
  oktalno zapisujemo kao _____________ .
  heksadekadski zapisujemo kao _______ .
Koji je od navedenih brojeva najveći
  45(10), 110111(2), 77(8), 2C(16)?
11101010
352
EA
110111(2)= 55(10)
77(8)= 63(10)
2C(16) = 44(10)

## Slide 31: Koliko brojeva između 10016 i 20016 ima točno dvije znamenke 7 u svom oktalnom prikazu?
10016 = 1|0000|00002 = 100|000|0002=4008
20016 = 10|0000|00002= 1|000|000|0002=10008
Tražimo sve kombinacije oktalnog broja sa dvije znamenke 7 koje su >400 i <1000 :
477, 577, 677, 707, 717, 727….767, 770, 771….776
Brojeva je: 3 + 7 + 7 =
= 17
Notes: drzavno14

## Slide 32: Ako broj 35 pomnožimo sa 3 i rezultat uvećamo za 4, dobijemo broj 201. U kojoj bazi su zapisani brojevi?
Pretvorba broja u dekadski brojevni sustav:
(3∙x + 5)∙3 + 4 = 2∙x2 + 0∙x + 1
Rješavanjem dobivamo kvadratnu jednadžbu:
2∙x2 – 9 ∙x – 18 = 0
Rješavanjem dobivamo x1=6 i x2= -3
Baza ne može biti negativna pa je rješenje
6

## Slide 33: U jednadžbi x8 + y4 = z16 , x i z su najveći mogući dvoznamenkasti brojevi u zadanim bazama. Odredi y.
778 + y4 = FF16
778 = 1111112 = 3F16
y4 = FF16 - 3F16 = C016 = 110000002
y4 = 30004

## Slide 34: Koliki je umnožak brojeva ECF16 i 7528 prikazan u heksadekadskom sustavu?
7528 = 111|101|0102
1|11|10|10|102 = 132224
ECF16 = 32|30|334

## Slide 35
 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 34 | ∙ | 1 | 3 | 2 | 2 24
 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 
 |  | + |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
 |  |  | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 
 |  |  | 1 | C |  | 5 |  | 8 |  | 3 |  | 6 |  | 

## Slide 36: Što smo naučili?
Što je brojevni sustav?
Kakvi su to pozicijski brojevni sustavi?
Koje brojevne sustave ste upoznali na današnjem satu?
Kako pretvaramo u binarni sustav iz dekadskog? A oktalni?