## Slide 1: BINARNI RAČUN
1+1=10
ABECEDA RAČUNALA

## Slide 2: Binarne znamenke 0,1
Binarno ZBRAJANJE
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 2
1 + 1 = 10
?
2 (10) =10 (2)
1 + 1+1 = 11

## Slide 3
10011(2) + 1011(2)
0
1
1
1
1
1
1
0
1
+
1
1
0
0
1
1
1
Koliko je ?
10011(2) + 1011(2) =11110(2)
1 + 1 + 1 = 11
Binarno:

## Slide 4: Binarne znamenke 0,1
0  0 = 0
0  1 = 0
1  0 = 0
1  1 = 1
Binarno MNOŽENJE

## Slide 5
1001(2)·101(2)
Koliko je ?
1001(2)·101(2) =101101(2)
1
0
1
1
0
1
1
0
1
·
1
0
0
1
+
0
1
0
0
1

## Slide 6
Binarno ODUZIMANJE
1110101(2) -1001(2) =1101100(2).
Koliko je ? 1110101(2) -1001(2)
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
-
0
0
1
1
0
1
1

## Slide 7
1110111
Binarno ODUZIMANJE
Oduzimanje svodimo na zbrajanje: a-b = a+(-b).
Negativni brojevi predočavaju se dvojnim komplementom.
1110101
+ 1110111
11101100
Dvojni komplement pribrojimo umanjeniku te odbacimo krajnju lijevu jedinicu.
  - dobili smo dvojni komplement (-9)
+ 1
Komplementu pribrojimo 1
1110110
Odredimo komplement umanjitelja
(umjesto 0 pišemo 1 i obrnuto)
0001001
1110101
Umanjitelju (9) s lijeve strane dopišemo nule tako da ima znamenki u koliko bitova zapisujemo brojeve (ili najmanje da umanjenik i umanjitelj imaju jednak broj znamenki)
1110101(2) -1001(2) =1101100(2)
64+32+8+4=108.
Postupak:
Koliko je ? 1110101(2) -1001(2)
64+32+16+4+1 =117 8+1=9

## Slide 8: Zadatak:
Pretvori u binarni sustav brojeve 69 i 19. Binarno zbroji i oduzmi pomoću dvojnog komplementa (u 8 bitova)
PROVJERI DOBIVENE REZULTATE PRETVORBOM U DEKADSKI SUSTAV

## Slide 9: Zadatak:
Pretvori u binarni sustav brojeve 23 i 15. Binarno zbroji i oduzmi pomoću dvojnog komplementa (u 8 bitova)
PROVJERI DOBIVENE REZULTATE PRETVORBOM U DEKADSKI SUSTAV

## Slide 10: Preljev
Pretpostavimo da se cijeli brojevi u memoriji računala zapisuju u 8-bitovnim registrima metodom dvojnog komplementa. U dvama registrima zapisane su dekadske vrijednosti 10310 i 4010. U treći registar treba spremiti zbroj sadržaja ovih registara. Koji je sadržaj trećeg registra?
U 8 bitni registar stanu brojevi od -128 1000 00002 do 127 0111 11112. U ovom slučaju došlo je do preljeva, tj. rezultat nije ispravan jer ne stane u raspoloživu memoriju
Notes: -113

## Slide 11: Koja će biti posljednja 2 ispisana broja? Koji će biti slijedeći ispisani broj?
-32768
0111 111 1000 0000
Slijedeći: -32 767
int main(int argc, char** argv) {
short int p=1;
for (int i=1;i<66000;i++)
{
p=p+1;
cout<<p<<endl;
if (p<=0) break;
}
return 0;
}
65535 0
1111 1111 1 0000 0000
Slijedeći: 1
short int p=1;
for (int i=1;i<66000;i++)
{
p=p+1;
cout<<p<<endl;
if (p<=0) break;
}

## Slide 12
Koji je heksadekadski ekvivalent dekadskog broja 254?
A. FE
B. EF
C. EE
D. FF
ostatak
254:16= 15 14
94
14
15: 16=0 15
14=E 15=F
25410=FE16
Notes: DM2012 jesen

## Slide 13
Koji je rezultat zbrajanja binarnih brojeva 111101 i 101111?
A. 1101100
B. 1001100
C. 1011101
D. 1110111
111101
+101111
1101100
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10
1 + 1+1 = 11

## Slide 14
Koji je binarni prikaz broja 765(8) ?
A. 111000111
B. 101111101
C. 101011111
D. 111110101
ostatak
7:2=3 1
3:2=1 1
1:2=0 1
ostatak
6:2=3 0
3:2=1 1
1:2=0 1
ostatak
5:2=2 1
2:2=1 0
1:2=0 1
7 6 5
111 110 101

## Slide 15: Provjera rezultata
Kalkulator - programerski