## Slide 1
Dobar dan,
Danas malo o mineralnim uljima kao najvažnijim tekućinama, te o nekim drugima…
Prezentaciju prepišite u bilježnice.
Hvala i pozdrav.

## Slide 2: Mineralna ulja Najveći broj hidrauličkih sustava radi s mineralnim uljima, koja se razlikuju po: - vrsti osnovnog ulja - stupnju rafiniranosti - količini i vrsti aditiva

## Slide 3: Uglavnom se koriste ulja na bazi nafte i parafina uz dodatke (aditive) za poboljšanje radnih karakteristika. Štetni sumporni spojevi u nafti odstranjuju se rafiniranjem.

## Slide 4: Za pravilan izbor mineralnog ulja presudne su ove karakteristike: - viskoznost - točka tečenja ili “pour point”- najniža temperatura kod koje ulje još teče - preporuka: min. radna temp. sustava 8°C veća

## Slide 5
stlačivost
- otpornost prema miješanju
s vodom
- otapanje plinova u tekućini
- stvaranje pjene
- sposobnost demulgacije (izlučivanja vode)

## Slide 6: - mazivost - zbog podmazivanja finih kliznih ploha hidrauličkih elemenata - zaštita od korozije - stabilnost na starenje - oksidaciju

## Slide 7: Sintetičke tekućine - to su tekućine proizvedene na osnovi: fosfat-estera (HFDR) kloriranih ugljikovodika (HFDS) mješavine prethodnih (HFDT)

## Slide 8: teško zapaljive tekućine – koriste se za hidrauličke pogone u kojima postoji opasnost od požara ili eksplozije, npr.: - rudarstvo

## Slide 9
strojevi za tlačni lijev
kod viših temperatura
proizvodnja eksploziva i lako zapaljivih materijala

## Slide 10: Tekući metali - rabe se za ekstremne radne temperature ( -10 do 770 °C ) - rabe se i legure, npr. legura 77% Na i 23% K

## Slide 11
ne pjene se i nemaju
rastvorenih plinova u sebi
- imaju loša svojstva
podmazivanja, a skloni su
i oksidaciji u dodiru sa zrakom